## Slide 1: Přenos telemetrických dat z meteorologického balónu
Jakub Dvořák
katedra elektromagnetického pole
ČVUT FEL
Praha 2022

## Slide 2: Osnova
Zadání práce
Návrh experimentu
Dílčí části práce
Průběh experimentu
Vyhodnocení dat
Závěr

## Slide 3: Zadání práce
Realizace rádiového spoje
Sonda měřící podmínky okolí - teplota, tlak, vlhkost, inerciální informace, poloha
Tvorba modelu šíření pro daný typ spoje – výškový gradient refraktivity

## Slide 4: Uspořádání experimentu
Sonda
Pozemní pohyblivý segment
Pozemní statický segment
868 MHz

## Slide 5: Sonda
Vyčítání dat ze senzorů, GNSS modulu
Formátování vysílací zprávy (minimum dat)
Ukládání dat na SD kartu
Funkčnost v nízkých teplotách
Vypouštění pod záštitou ČHMÚ
  Termín vypouštění
  Mechanické požadavky
GNSS - Global navigation satellite system

## Slide 6: Sonda – hardware
Vývojové moduly s integrovanými obvody
Nucleo F446RE
Výběr komponent – teplotní rozsah, dostupnost
Spínaný zdroj a LDO

## Slide 7: Sonda – mechanická zástavba
Přesné 3D modely modulů
Možnost vytištění na 3D tiskárně
Ovlivnění antény
Připojení sondy ČHMÚ

## Slide 8: Sonda - firmware
Vyčítání a posílání dat
Měření náklonu sondy
Watchdog

## Slide 9: Pozemní segment
Spektrální analyzátor
Anténní sledovač
  Formátování pro elektroniku sledovače
Sledovač sondy
  Python skript

## Slide 10: Sonda - testování
Průběh teploty v klimakomoře

## Slide 11: Měření baterií
Závislost napětí článku v čase, t = -40 °C, I = 500 mA

## Slide 12: Testování spoje na zemi
Přímá viditelnost Petřiny - Říp

## Slide 13: Experiment
Predikce letu
Start
  4. dubna 2022, Praha Libuš
Následování sondy
Dopad do Klánovického lesa
Zjištění pozice pomocí sondy ČHMÚ
Nález sondy

## Slide 14: Sledovač sondy
Vizualizace telemetrických dat
Zobrazení pozice na mapě
Python
  GMPLOT

## Slide 15: Profil teploty, vlhkosti a refraktivit

## Slide 16: Profil refraktivity - proložení
Aproximace exponenciálním
modelem
N0 hodnota refraktivity v 0 km (N)
h0 výškové měřítko (km)
Globální světový průměr
N0 = 315 N a h0 = 7,35 km
Naměřené hodnoty
N0 = 304,7 N a h0 = 8,13 km

## Slide 17: Závěr
Realizace sondy schopné měřit podmínky ve vyšších vrstvách atmosféry
Realizace sledovacího SW
Výškový gradient refraktivity
Přerušení vysílání v 10 km
Problémy anténního sledovače

## Slide 19: Děkuji za pozornost

## Slide 20: Proč jste z GPS přijímače nevyčítal přímo zprávy GPGGA, které obsahují všechny nezbytné informace o poloze a také kvalitě příjmu GPS signálu?
Možnost snadného výběru posílaných informací
Nekritická doba příjmu NMEA zprávy

## Slide 21
Vysílaná data
Ukládaná data
Jak se lišila data, která jste zapisoval na SD kartu a data, která jste odesílal na pozemní stanici?

## Slide 22: Šly by pro potřeby vašeho měření použít také signálová metadata z použitého modulu Telit LE70-868?
Pinout vývojového modulu tRF click

## Slide 24: Sundávání sondy

## Slide 26: Model ITU-R P.453
Přibližné vyjádření refraktivity
Aproximace exponenciálním
modelem
N0 hodnota refraktivity v 0 km (N)
h0 výškové měřítko (km)
Globální světový průměr N0 = 315 N a h0 = 7,35 km

## Slide 27: Měření směrové charakteristiky

## Slide 28: Časová osa

## Slide 29: Refraktivita (2km)

## Slide 30: Hmotnostní rozpad
Položka | Hmotnost
Top shield | 57 g
Nucleo | 35 g
Bot shield | 31 g
10x AA + držák | 156 g
3D tisk - držák baterií | 31 g
Anténa 868 MHz | 34 g
Case | 150 g
Víčko | 32 g
Celkem | 526 g

## Slide 31: Rozklad GPGGA zprávy

## Slide 32: Měření náklonu

## Slide 33: Použité komponenty
AM2320 – teplota, vlhkost
MS5607 – teplota, tlak
MPU9250 – interciální informace
TELIT LE70-868 - Tx
u-blox SAM-M8Q – GNSS přijímač
OpenLog – čtečka SD

## Slide 34: Posílaná a ukládaná data
TX
  Čas
  GPS souřadnice
  Výška
  Rychlost
  Teplota (MS5607)
  Tlak (MS5607)
SD
  TX zpráva
  Teplota AM2320
  Vlhkost AM2320
  Odchylky přesnosti
    PDOP, HDOP, PDOP
  Počet viditelných satelitů
  Inerciální informace